Exemple de aplicaţii numerice

- Câtă energie electrică consumă o lampă cu incandescenţă alimentată la o tensiune de 230 v prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute.

- Un electromotor monofazat conectat la o reţea de curent alternativ cu U = 220 V consumă un curent I = 5 A şi funcţionează la un cos( = 0,85. Să se  determine puterea activă consumată de electromotor.

- Un radiator electric având rezistenţa R = 20 ( este străbătut de un curent I = 10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă?

- Să se determine rezistenţa totală RT a unui circuit monofazat alimentând trei lămpi electrice conectate în paralel, având rezistenţele R1 = 100 Ω , R2 = 200 Ω , R3 = 300 Ω, dacă  rezistenţa unui conductor al circuitului este R4 = 0,25 Ω.

- Un radiator electric având puterea P = 1800 W absoarbe un curent de 15 A. Să se determine rezistenţa electrică interioară a radiatorului.

- La un circuit de prize cu tensiunea U = 230 V sunt conectate un fier de călcat de  Pfc = 690 W şi un reşou. Să se determine rezistenţa fierului de călcat şi separat rezistenţa reşoului, ştiind că cele două receptoare absorb un curent total It = 5 A.

- Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune de circuit monofazat  având rezistenţa  de 0,5 (, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare a circuitului fiind U = 230 V.

- Un circuit are trei derivaţii cu rezistenţele R1 = 30 Ω , R2 = 90 Ω , R3 = 45 Ω. Curentul în conductoarele de alimentare este  I = 8 A. Să se determine tensiunea la bornele circuitului şi curentul din fiecare derivaţie.

- Un electromotor monofazat având randamentul ( = 80%  şi cos( = 0,89 este parcurs de un curent I = 18 A la o tensiune de U = 230 V. Să se determine puterea absorbită din reţea şi puterea utilă ale electromotorului, în kW şi CP.

- Un generator având la bornele sale tensiunea U = 230 V  şi randamentul  (= 90 %, alimentează un circuit cu o rezistenţă R = 2,76 Ω. Să se determine puterea motorului care pune în mişcare rotorul generatorului.