Exemple de aplicaţii numerice

- La un circuit electric alimentat la tensiunea U = 220 V sunt conectate în paralel:

- un radiator electric de putere  Pr=1100 W;

- un ciocan de lipit având  Rc=110 Ω;

- un fier de călcat electric.

Să se calculeze rezistenţa fierului de călcat, ştiind că prin circuit trece un curent total IT  = 11 A.

- Un fier de călcat electric funcţionează un timp t = 45 minute la tensiunea de U = 230 V. Firul interior al rezistenţei sale are lungimea l = 4 m, secţiunea s = 0,2 mm2  şi rezistivitatea ρ = 5 ( mm2/m.

Să se determine puterea P şi consumul de energie electrică W ale fierului de călcat.

- Să se calculeze impedanţa unei bobine cu rezistenţa R = 1,5 ( şi cu reactanţa  X = 2 (, precum şi defazajul între o tensiune aplicată bobinei şi curentul rezultat. Defazajul se va exprima printr-o funcţie trigonometrică a unghiului respectiv.

- Un electromotor trifazat cu puterea nominală Pn = 1500 W absoarbe un curent In = 4,9 A la un factor de putere cos (n = 0,85. Să se determine tensiunea nominală Un (dintre faze) la care funcţionează electromotorul.

- Să se determine curenţii în reţeaua din figură, cunoscând: E1 = 48 V, E2 = 19 V, R1 = 2(, R2 = 3(, R3 = 4 (. Să se întocmească bilanţul energetic.

- Un conductor izolat, din aluminiu, având secţiunea de 6 mm2, strâns într-un colac, are o rezistenţă electrică R = 4 ( şi ( = 1/32 ( mm2/m.Să se determine lungimea conductorului din colac, fără a-l desfăşura şi măsura.

- Un consumator consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 ( ce absoarbe un curent electric de 8 A  şi a 4 lămpi  cu incandescenţă a câte 75 W, funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. Să se determine energia electrică totală consumată de acest consumator în intervalul de timp menţionat.

- O plită electrică având rezistenţa Rp = 22 ( este alimentată printr-un circuit cu conductoare din aluminiu cu ρ = 1/32 ( mm2/m şi secţiune s = 2,5 mm2 în lungime l = 40 m. Tensiunea la plecarea din tablou este U = 230 V. Să se calculeze:

a)rezistenţa electrică  Rc  a circuitului;

b)curentul electric din circuit;

c)tensiunea la bornele plitei.

- Un circuit electric monofazat cu lungimea l = 32 m, cu conductoare din aluminiu cu rezistivitate ρ = 1/32 ( mm2/m şi secţiune s = 2,5 mm2, este alimentat de la tablou cu o tensiune U = 230V. Circuitul alimentează un receptor şi prin el circulă un curent I = 5A.

Să se determine:

- rezistenţa electrică R a circuitului;

- puterea P a receptorului pe care îl alimentează;

- energia electrică  pe care o consumă receptorul într-o perioadă de timp  t=20 minute.

- Într-un circuit cu tensiunea  U = 230 V în care sunt alimentate în serie o rezistenţă R = 40 Ω şi o bobină cu rezistenţă neglijabilă şi cu o reactanţă  X = 30  Ω se montează un ampermetru şi un cosfimetru. Să se determine indicaţiile aparatelor de măsură şi tensiunile la bornele rezistenţei, respectiv la bornele bobinei.

# Text boxes

I1

I3

a

B

A

b

I2

R2

R3

c

E2

R1

E1

d

A